## Slide 1: CCNA 暗記項目
第5.1版
2021/01/26

## Slide 2: API
API | 種類
ノースバウンドAPI | REST API
サウスバウンドAPI | OpenFlow NETCONF OpFlex

## Slide 3: WPA2認証
 | 認証方式
WPA2エンタープライズ | IEEE802.1x
WPA2パーソナル | PSK

## Slide 4: SNMPセキュリティモデルとSNMPセキュリティレベル
モデル | レベル | 認証 | 暗号化 | 意味
V1 | noAuthNoPriv | コミュニティ名 | なし | コミュニティ名を使用して認証を行う
V2c | noAuthNoPriv | コミュニティ名 | なし | コミュニティ名を使用して認証を行う
V3 | noAuthNoPriv | ユーザ名 | なし | ユーザ名を使用して認証を行う
V3 | AuthNoPriv | MD5またはSHA | なし | HMAC-MD5またはHMAC-SHAアルゴリズムに基づく認証を行う
V3 | AuthNoPriv | MD5またはSHA | DES,AES | HMAC-MD5またはHMAC-SHAアルゴリズムに基づく認証を行い、データをDESかAESにより暗号化する

## Slide 5: データプレーンとコントロールプレーンの主な役割
分類 | 機能
データプレーン | ルーティングテーブルの検索 MACアドレステーブルの検索 パケットのカプセル化、非カプセル化 IEEE802.1Qタグの追加、削除 NAT変換 フィルタリング など
コントロールプレーン | ルーティングテーブルの作成 MACアドレステーブルの作成 ARPによるアドレスの解決 など

## Slide 6: レイヤ3スイッチのポート
ポート | 
スイッチポート | レイヤ2スイッチのポートと同じ物理ポート ルーテッドポートに変更した場合スイッチポートに戻すには、(config-if)#switchportコマンドを実行
ルーテッドポート | 物理ポートをルータのインターフェイスとして動作させる スイッチポートからルーテッドポートに切り替えて動作させるには、(config-if)#no switchportコマンドを実行
SVI (Switch Virtual Interface) | 仮想インターフェース 各VLANに紐づく内部のスイッチと接続するルータのインターフェースとして動作 ルーテッドポート同様IPアドレスやACLの設定などが可能 SVI作成には(config)#interface vlan <VLAN番号>コマンドを実行

## Slide 7: WLC論理インターフェース
ポート | 説明
Service Port | サービスポートと関連
Management | WLC管理用インターフェース
Virtual | 代理DHCPサーバ、web認証などの宛先になる仮想的インターフェース
Dynamic | SSIDとVLANのマッピング

## Slide 8: IPv6マルチキャスト リンク内
ff02::1 | リンク上の全ノード
ff02::2 | リンク上の全ルータ
ff02::5 | リンク上の全OSPFルータ
ff02::6 | リンク上の全OSPF DR
ff02::9 | リンク上の全RIPルータ
ff02::a | リンク上の全EIGRPルータ

## Slide 9: スパニングツリー規格
STP | IEEE802.1D
RSTP | IEEE802.1w

## Slide 10: 隣接機器
 | LLDP | CDP
 | データリンク | データリンク
 | マルチキャスト | マルチキャスト
 | 0180.C200.000E | 0100.0CCC.CCCC
Cisco SWデフォルト設定 | 無効 | 有効

## Slide 11: IPv6
ユニキャスト | 集約可能グローバルアドレス | 2000::/3 | 世界中で一意 001
 | リンクローカルアドレス | fe80::/10 | ホスト間で一意 1111111010
 | ユニークローカルアドレス | fc00::/7 fc00::/8 fd00::/8 | 組織内で自由に使えるアドレス 1111110
マルチキャスト |  | ff00::/8 | 11111111

## Slide 12: EtherChannel
PAgP | auto/desirable | Cisco独自
LACP | active/passive | IEEE802.3ad
 | on | 

## Slide 13: IPv6マルチキャストスコープ
ff01 | 同一ノード内 （インターフェースローカル）
ff02 | 同一リンク内 （リンクローカル）
ff05 | 同一サイト内 （サイトローカル）
ff08 | 同一組織内 （組織ローカル）
ff0e | 範囲制限なし （グローバル）

## Slide 14: WLC物理ポート
ポート | 
コンソール | コンソールでPCに接続 WLC設定 WLC障害対応
ディストリビューションシステム | LANケーブルでスイッチに（スイッチはトランク） 通常トラフィック・管理トラフィック LAG
サービス | LANケーブルでスイッチに アウトオブバウンド管理 障害時システム復旧メンテナンス
冗長 | LANケーブルでWLCに 大規模ネットワークでWLCを冗長化

## Slide 15: STPポートステータス
STP | RSTP | MACアドレス学習 | データフレーム転送
ディセーブル | ディスカーディング | × | ×
ブロッキング |  | × | ×
リスニング |  | × | ×
ラーニング | ラーニング | 〇 | ×
フォワーディング | フォワーディング | 〇 | 〇

## Slide 16: STPポート比較
STP | RSTP
ルートポート | ルートポート
指定ポート | 指定ポート
非指定ポート | 代替ポート （ルートポートの予備）
 | バックアップポート （指定ポートの予備）

## Slide 17: スパニングツリーポート変遷
STP
ブロッキング ↓
リスニング ↓
ラーニング ↓
フォワーディング or ブロッキング

## Slide 18: ルーティングプロトコルメトリック
プロトコル | プロトコルメトリック
RIP | ホップカウント
OSPF | 帯域幅から計算するコスト
EIGRP | 帯域幅・遅延・信頼性・負荷・MTUを使用した複合メトリック

## Slide 19: IGPプロトコル
 | ディスタンスベクタ | 拡張ディスタンスベクタ | リンクステート
アルゴリズム | ベルマン・フォード | DUAL | SPF （ダイクストラ）
交換情報 | ルーティングテーブル | ルーティングテーブルの一部 | リンクステート
コンバージェンス | 遅い | 速い | 速い
ルータ処理負荷 | 小さい | リンクステートよりは小さい | 大きい
プロトコル | RIP | EIGRP | OSPF IS-IS

## Slide 20: AD値とコード
プロトコル | AD値 | コード
直接接続 | 0 | C
スタティックルート | 1 | S
eBGP | 20 | B
EIGRP | 90 | D
OSPF | 110 | O
IS-IS | 115 | i
RIP | 120 | R
iBGP | 200 | B

## Slide 21: FHRPの仮想MACアドレス
VRRP | 0000.5E00.01XX | 
HSRP | 0000.0C07.ACXX | ver1
 | 0000.0C9F.FXXX | ver2
GLBP | 0007.B40X.XXYY | 

## Slide 22: RADIUSとTACACS+
 | RADIUS | TACACS+
トランスポート層 | UDP | TCP
使用ポート | 1812,1813 | 49
パケット暗号化 | パスワードのみ暗号化 | 全体を暗号化
AAAの対応 | 認証、アカウンティング | 認証、認可、アカウンティング
ルータの管理 | ユーザがルータで実行する コマンドを制限できない | ユーザがルータで実行する コマンドを制限できる

## Slide 23: HTTPメソッド
CRUD | HTTPメソッド | 
Create | POST/PUT | 作成
Read | GET | 読み取り
Update | PUT | 更新
Delete | DELETE | 削除

## Slide 24: Ansible,Puppet,Chef
ツール | 制御ファイル | 構成ファイル書式 | サーバ側待ち受けポート | プロトコル | アーキテクチャ | 通信携帯
Ansible | プレイブック | YAML | なし | SSH NETCONF | エージェントレス | Push
Puppet | マニフェスト | 独自 | TCP8140番 | HTTP HTTPS | エージェント | Pull
Chef | レシピ ランリスト | Ruby | TCP10002番 | HTTP HTTPS | エージェント | Pull

## Slide 25: WLCモード
モード | 
Local | 通常モード
FlexConnect (Hybrid REAP) | WAN経由でWLCと接続する時に使用するモード WLCとの接続が切断された場合でも対応可能
Monitor | 不正なAPの検出、および侵入検知用の専用センサーとして動作するモード
Rogue Detector | 不正なAPや不正な無線LANクライアントを監視・分類するモード
Sniffer | 特定のチャネル上のすべてのパケットを収集して、 指定したデバイスに送信するモード
Bridge | APがブリッジとして動作するモード 距離の離れたAPの中継などに利用
SE-Connect | スペクトラムアナライザ専用モード （無線電波の干渉などの状況を調べるモード）

## Slide 26: ポートシステムLED/ステータスLED
色 | 状態
緑 | 正常
オレンジ | 異常
消灯 | 電源off
システムLED
色 | 状態
緑（点灯） | リンクが確立している （データが流れていない）
緑（点滅） | リンクが確立している （データ転送中）
緑/オレンジ（交互に点滅） | リンク障害
オレンジ | STP計算中
消灯 | リンクが確立していない
ポートステータスLED（STATモード）

## Slide 27: STPポートの役割
選出順序・対象 | 選出場所 | 選出方法 | STPステート （ポートの状態）
1.ルートブリッジ | L2ネットワークに一つ | 最小ブリッジID | -
2.ルートポート （RP） | 各スイッチに一つ （ルートブリッジ以外） | 最小ルートパスコスト（ポート）→ 最小送信元BID→ 最小送信元ポートID | フォワーディング
3.指定ポート （DP） | 各セグメントに一つ | 最小ルートパスコスト（スイッチ）→ 最小送信元BID→ 最小送信元ポートID | フォワーディング
4.ブロッキングポート 非指定ポート | L2ループ毎に一つ | RP、DPに選出されなかったポート全て | ブロッキング

## Slide 28: OSPFのDRとBDRの選出
選出順番 | 
１．ルータープライオリティ | １．最も大きいルータープライオリティのルーター→DR ２．次に大きいルータープライオリティのルーター→BDR
２．ルーターID | 最も大きいルーターIDのルーター→DR 次に大きいルーターIDのルーター→BDR
 | １．コマンドによって手動で設定 ２．ループバックインターフェースのIPアドレスの中で最も大きなIPアドレス ３．物理IPアドレスの中で最も大きなIpアドレス

## Slide 29: システムログのレベル
重大度 | 意味 | 説明
0 | 緊急（emergencies） | システムが不安定
1 | 警報（alerts） | 直ちに対応が必要
2 | 重大（critical） | クリティカルな状態
3 | エラー（errors） | エラー状態
4 | 警告（warnings） | 警告状態
5 | 通知（notifications） | 正常だが注意を要する状態
6 | 情報（informations） | 単なる情報メッセージ
7 | デバッグ（debugging） | デバッギングメッセージ

## Slide 30: PoE規格
規格 | 名称 | 最大供給電力 | 使用対数
IEEE802.3af | PoE | 15W | 2対
IEEE802.3at | PoE+ | 30W | 2対
IEEE802.3bt | UPoE | 60W | 4対
IEEE802.3bt | UPoE+ | 90W | 4対

## Slide 31: VLANスイッチポートのモード設定
自身のポート | 相手:access | 相手:trunk | 相手:dynamic desirable | 相手:dynamic auto
Access | アクセス | 非推奨 | アクセス | アクセス
Trunk | 非推奨 | トランク | トランク | トランク
Dynamic desirable | アクセス | トランク | トランク | トランク
Dynamic auto | アクセス | トランク | トランク | アクセス

## Slide 32: Cisco SDN向けのコントローラ
コントローラ | 説明
Cisco APIC | Cisco ACI（Ciscoによるデータセンター向けSDN）のコントローラ
Cisco APIC-EM | Ciscoによる企業向けコントローラ
Cisco DNA center | Ciscoによる企業内ネットワーク向けのCisco SD-Accessのコントローラ